# Resety a interrupty, I/O porty, A/D převodník

|  | Čas ke studiu: 2-3 hodiny |
| --- | --- |

|  | Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o |
| --- | --- |
|  | Resetech a interruptech Postupu zpracování přerušení Ovládání paralelních I/O portů Nitronu QT a QY Architektuře zabudovaného A/D převodníku |

|  | Výklad |
| --- | --- |

5.1 Resety a interrupty

CPU v nikrokontroleru porovádí instrukce sekvenčně. Ale v řadě aplikací je potřeba vykonat sadu instrukcí jako odezvu na požadavek různých periferních zařízení. Tento požadavek většinou nastává asynchronně vzhledem k hlavnímu programu.

Reset a interrupt – oba jsou typy výjimek. Vstup do obslužného programu je nazýván výjimečný proces.

Reset a interrupt sdílejí obecný postup získání vektoru přerušení a jeho nahrání do PC.

Reset je požadován na inicializaci zařízení do známého výchozího stavu, včetně nahrání PC s adresou první instrukce. Reset zastaví vykonáváni programu,  CPU se ihned vrací do startovacích podmínek a nastartuje program z předem definovaného paměťového místa.

Interrupt poskytuje možnost jak dočasně pozastavit hlavní program a umožnit servis požadavku přerušení. Interrupt nezastaví CPU, nejdříve dokončí započatou instrukci a pak změmí sekvenci vykonávaných instrukcí v závoslosti na druhu ( zdroji ) přerušení – přejde k vykonání obslužného programu. CPU HCS08 umožňuje zpracování 128 různých zdrojů přerušení včetně SWI. Čipové poriferie generují maskovatelná přerušení, která jsou roypoznána pouze, když globální masky přerušení I=0. Maskovatelná přerušení mají přiřazenou pevnou proiritu podle tabulky. Když nastanou podmínky přerušení, je nastaven příznak přerušení. Pokud program na toto přerušení řádně odpoví, příznak přerušení musí být nulován.

Resety a interrupty jsou podobné v tom, že PC nahraje novou adresu a nastaví bit přerušení I=1. Na rozdíl od resetu, interrupty nahradí normální vykonávání programu pouze přechodně a pak se CPU vrací zpět k vykonání hlavního programu.

Zdroje resetu –  externí  - vypnutí z napájení, resetovací pin

-   interní – COP, LVI, ilegální operační kód, ilegální adresa

LVI – Když napájecí napětí VDD  klesne pod stanovenou ŕověň, Tato schopnost chrání proti nekorektním operacím CPU během nízkého napětí.

COP – když nastane přetečení COP čitače. Indikuje, že čitač nebyl obsloužen včas, hlídá zacyklení programu v nekonečné smyčce.

Ilegální operační kód – když CPU dekódije instrukci, která není definována v instrukčním souboru.

Ilegální adresa -  když adresa není definována v mapě paměti

POR – power on reset – když napájení klesne na nulu..

V modulu SIM existuje registr, který detekuje příčinu posledního resetu . Po přečtení registru SRSR se příznak vynuluje. Pokud registr nebyl čten po vícero resetech, pak může indikovat více zdrojů resetu. Při ladění může pomoci odhalit příčimu resetování programu.

Obr. 5.1 – Struktura registru SRSR.

Zpracování interruptu

HW interrupt – je inicializován HW pinem nebo modulem

Používá přerušovací vektor a obslužný podprogram

Může být maskován

SW interrupt – vykonán jako část instrukčního toku

Zpracován jako HW interrupt

Nemůže být maskován

Když nastane HW interrupt, je uložen kontext programu ( PC, CCR, SP), bit I je nastaven a je nahrán vektor přerušení. HW interrupt je rozpoznán pouze, když je globální maska přerušení nastavena I=0.

Hlavní rozdíl mezi HW a SW interruptem je ten, že SWI nemůže být maskován, tzn., že bit I nemá na SWI vliv.

Zdroje HW interruptů

Pin IRQ  - externí pin ( může být použit pro externí systém monitoru)

I/O port pin – např. pro přerušení od klávenice (KBI – od vst. tlačítka )

16-bitový časovač v modulu TIM – může generovat několik různých přerušení, např. od funkcí output compare, input capture, timer overflow, …

A/D převodník – generuje přerušení po ukončení převodu

SCI – serial communications interface – může generovat několik druhů přerušení, např. plný přijímací registr, prázdný vysílací registr, vysílání skončilo, ….

Zdroj přerušení je obsloužen použitím vektoru adresy a priority.  Tabulce je uvedeno u HC08 16 různých zdrojů přerušení,ale architektura 08 umožňuje až 128 různých resetů a interruptů.

Každý zdroj má svůj unikátní vektor adresy. Tento vektor určuje zdroj. Každý zdroj má rovněž svůj unikátní přerušovací stavový registr příznaků – tzv, lokální maska přerušení. Pomocí této masky můžeme povolit nebo zakázat přerušení od konkrétního zdroje.

Každý zdroj má rovněž svou předdefinovanou prioritu. ( nejvyšší priorita – IRQ pin, nejnižší TBM – timebase module).

Když nastane více požadavků na přerušení současně, obslouží se podle priority, Resety mají všechny vyšší prioiritu, než interrupty. Resety nemuhou být maskovány, ale nekteré vnitřní moduly, které generují reset, mohou být zakázány. Např. COP a LVI v konfiguračních registrech.

Obsluha přerušení :

Samotná obsluha přerušení v sobě zahrnuje následující sadu postupných kroků, které jsou vždy vykonány.

Obr. 5.2 Obsluha přerušení

##### Rozpoznání typu přerušení

Reset – je rozpoznán a zpracován ihned.

Interrupt – je rozpoznán během posledního cyklu současně zpracovávané instrukce, a je zpracován až po ukončení instrukce.

##### Vyhodnocení proirity – arbitráž

V případě resetu není arbitráž požadována, všechny resety mají vyšší prioritu, než interrupty.

V případě interruptu je předdefinována priorita podle zdroje. Pokud je zpracováváno přerušení a nastane požadavek na přerušení s vyšší prioritou, není přijato, dokud první přerušení není dokončeno.

##### Uložení stavu CPU

Kritické informace CPU – tj. obsah programového čitače, indexový registr, střadač, a příznakový registr jsou uloženy do zásobníku.

Pozn.: Registr H není automaticky ukládán do 	zásobníku. ( důvodem je kompatibilita s CPU HC05, 	která registr H nemá). Proto na začátku obslužného 	programu si jej programátor musí uložit sám.

Obr. 5.3 Pořadí uložení registrů v zásobníku

Nahrání vektoru adresy

Po uložení stavu CPU je do programového čitače nahrán vektor adresy přerušení. ( viz tabulky v manuálu.) Každý zdroj přerušení má svůj vektor přerušení. Na této 16-bitové adrese startuje příslušná obslužná rutina ( u přerušení) nebo vyjímečný postup ( u resetu).

Návrat z přerušení

Ukončení obslužného programu musí obsahovat obnovení registru H  -PULH, pokud byl registr uložen do zásobníku. Pak následuje instrukce  návrat z přerušení – RTI ( return from interrupt). Tato instrukce automaticky obnoví obsah registrů CPU, program se pak vrátí do místa, kde byl přerušen.

Pozn.: Za řízení výjimek tj. resetu a interruptu je zodpovědný modul SIM.

5.2 I/O porty

Procesor obsahuje 7 osmibitových obousměrných paralelních vstupních/výstupních portů: PTA, PTB, PTC, PTD, PTE, PTF, PTG.

Každý port může pracovat jako všeobecně použitelný I/O port, ale jeho funkce je většinou ještě sdílena se vstupy a výstupy vestavěných periferií. Každému datovému portu (např. PTAD) je přiřazen řídící registr ( PTADD – data direction registr), který povoluje daný pin jako vstup nebo výstup, a registr pro softwarově  konfigurovatelnou funkci pull-up odporů (PTAPE – pullup enable), jestliže odpovídající pin je konfigurován jako vstupní port.

Obr. 5.4: Konfigurace I/O portů

Směr dat každého pinu je řízen odpovídajícím bitem v registru PTADD:

Logická 1 – odpovídající datový pin je povolen jako výstup.

Logická 0 – odpovídající datový pin je povolen jako vstup.

Registr PTAPE – každý bit datového registru má individuálně konfigurovatelné pull-up zařízení.

Logická 0 – pull-up zařízení je odpojeno bez ohledu na nastavení bitů PTADD registru.

Logická  1 – pull-up zařízení je připojeno, pokud bit v PTADD je nastaven na 0. Datový pin pracuje jako vstup.

Registr PTASE  = Slew Rate Control Enable Register, povoluje pro pin, který je nastaven jako výstup, sledování rychlosti.

Logická 0 – sledování rychlosti povoleno

Logická 1 – sledování rychlosti zakázáno

Každý univerzální datový port navíc sdílí vstupně/výstupní zařízení k vestavěným periferiím:

Port A – vstupy přerušení od klávesnice KBI1P7 až KBI1P0

Port B – A/D převodník, AD1P7 až AD1P0

Port C – sériový komunikační modul SCI2, sběrnice IIC

Port D	- moduly čitače a časovače: TPM1 a TPM2

Port E -  sériový komunikační modul SCI1 a SPI

Port F – jediný port, který není sdílen

Port G – 5 pinů není sdíleno, 2 piny je oscilátor, 1 pin je signál BKGD (nahrávání a ladění aplikace)

  - A/D převodník

Je 10-bitový 8-kanálový A/D převodník. Jeho hlavní rysy jsou :

- 8 nebo 10ti bitová konverze

- doba převodu na desetibitový výsledek je  14,0 μs při frekvenci konverze 2 MHz

- zarovnání výsledku vpravo nebo vlevo

- 2 způsoby indikace ukončení převodu: příznakový bit nebo generování přerušení

- jednoduchá a spojitá konverze

- osm vstupních analogových kanálů: AD1P7 – AD1P0 (přes port B: PTB0 – PTB7)

Funkční popis.: vstupní kanály využívají piny PTB0 – PTB7. Analogový multiplexer dovoluje jednorázový  nebo kontinuální převod výběrem jednoho z 8 kanálů jako napěťových vstupů. Konverze je provedena aproximačním bázovým čítačem. Poté je výsledek  zapsán do výsledkových registrů a je generován příznak ukkončení převodu nebo je generováno přerušení. Po instrukci STOP není modul ATD aktivní a všechny převody jsou zrušeny.

Obr. 5.6 : Blokové schéma A/D převodníku

Piny VREFH a VREFL slouží jako zdroj dolního a horního referenčního napětí pro převodník.

Piny VDDAD a VSSAD slouží jako napájení a zem analogové části převodníku.

Řídicí registry A/D převodníku

- ATD1C –Control Registr – zajišťuje výběr vstupního kanálu a modu převodu.

Význam jednotlivých bitů:

ATDPU – ATD Power up – zapnutí/vypnutí AD převodníku

ATDPU = 1 převodník zapnut

ATDPU = 0 převodník vypnut

DJM – Data Justification mode – determinuje, jak bude vypadat mapa 10ti bitového výsledku.

DJM = 1 výsledek ja zarovnán vlevo

DJM = 0 výsledek je zarovnám vpravo

RES8 – determinuje, zda výsledek převodu je uložen na 8 bitech nebo na 10 bitech

RES = 1 výsledek je 8bitový

RES = 0 výsledek je 10bitový

SGN – Signed Result Select – determinuje, zda výsledek je uložen jako číslo bez znaménka nebo jako

číslo se znaménkem

SGN = 1 data jsou uložena jako číslo se znaménkem

SGN = 0 data jsou uložena jako číslo bez znaménka

PRS0-PRS3 – Prescaler Rate Select – jsou bity hodinového prescaleru (upravovač hodinového signálu). Vybírají dělicí poměr pro generování vnitřních A/D hodin. Převodník pracuje nejlépe při kmitočtu 1 MHz. Maximální hodinová frekvence pro A/D převodník je 2 MHz.

2. ATD1SC – Stavový a řídicí registr A/D převodníku:

Význam jednotlivých bitů:

CCF -  indikuje konec převodu, je nulován přečtením dat z datového výsledkového registru a resetem. Když je nastaven ATDIE = 1 , CCF je vždy =0.

CCF = 1 - převod skončil (ATDIE= 0), bit je nastaven po každé konverzi. Může být nulován čtením výsledkového registru nebo resetem.

CCF = 0 – převod neskončil (ATDIE = 1)

ATDIE – povolení přerušení od A/D převodníku ( Interrupt Enable Bit) –R/W

ATDIE = 1 – A/D přerušení je povoleno po skončení převodu ( a bit CCF není použit jako příznak ukončení převodu. A/D modul  je schopný generovat přerušení po skončení každé konverze.

ATDIE = 0 – přerušení od A/D převodníku je zakázáno.

ATDCO – spojitý převod ( Continuou Conversion Bit)

ATDCO = 1 – je povolen spojitý (opakovaný ) převod analogového signálu. V tomto modu vybraný kanál spojitě plní výsledkový registr. Data předchozí konverze jsou přepisována. Spojitá konverze končí, až bit ATDCO je vynulován.

ATDCO = 0 – povolena pouze jedna konverze.

ATDCH[4:0] – výběr kanálu

3. ATD1RH a ATD1RL – dva registry pro uložení výsledku:

4. ATD1PE – ATD Pin Enable registr. Tento registr konfiguruje příslušný vybrqný pin pro použití A/D převodníkem. Zápisem do tohoto registru se přeruší právě probíhající konverze, ale nová se nenastartuje. Do výsledkovéhio registru se zapíše nula.

Čas převodu – převod zabere 16 vnitřních hodinových cyklů děleno frekvencí A/D hodin.

Práce A/D modulu v nízkopříkonových modech :

WAIT mód – převod pokračuje

- interrupty od A/D převodníku mohou vzbudit MCU

STOP  mód – A/D modul není aktivní

-  všechny převody jsou zrušeny

-  převody začnou až po skončení módu STOP

#### Příklad na ovládání A/D převodníku.

Převeďte jednu hodnotu z kanálu 0. Nastavte ADCLK na 1 MHz.

void main(void) {

unsigned char vysledek;

EnableInterrupts; /* enable interrupts */

/* include your code here */

ATD1PE=0b00000001;  //povoleni 0. pinu pro práci s ATD

ATD1C=0b10100000;       //zapnuti ATD, zarovnani vpravo, 8bit bez znamenka

ATD1SC=0b00000000;      //prevod na kanalu 0

for(;;) {

__RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */

if (ATD1SC_CCF) {        /* testovaní bitu CCF – konec prevodu ? */

vysledek=ATD1RH;       /* čtení výsledkového registru*/

ATD1SC=0b00000000;      //prevod na kanalu 0

}

} /* loop forever */

/* please make sure that you never leave main */

}

|  | Shrnutí pojmů 5 |
| --- | --- |

Reset, interrupt, zdroje resetů, zdroje interruptů, priorita přerušení, vektor přerušení, globání maska přerušení, lokální maska přerušení, řídící registry I/O portů, zabudovaný A/D převodník.

|  | Otázky 5 |
| --- | --- |

- Co jsou to vyjímečné situace při zpracování programu.

- Jaký je rozdíl mezi resetem a interruptem.

- Vyjmenujte zdroje resetu.

- Vyjmenujte zdroje interruptu.

- Kdy je rozpoznán interrupt.

- Co je to priorita přerušení.

- Co je to maska přerušení ( lokální, blobální)

- Lze maskovat reset ? Pokud ano, jak?

- Lze maskovat přerušení? Pokud ano, jak ?

- Postup zpracování přerušení.

- Který modul procesoru řídí zpracování a časování resetů a interuptů.

- Jak jsou řízeny paralelní vstupně/výstupní porty procesoru.

13. Nakreslete blokové schéma A/D převodníku a vysvětlete princip převodu.

- Jaké mody převodu lze nastavit.

- Jaké jsou řídicí registry A/D převodníku.

- Jak je indikován konec převodu.

- Při jaké frekvenci pracuje A/D převodník optimálně?

- Jak dlouho trvá jeden převod.

- Jak pracuje A/D modul v tzv. nízkopříkonových modech Wait a Stop.

Úkol  5.1.

Opatřete si firemní materiály k dané problematice MC68HC08 – Microcontrollers.

Zdroj : www.motorola.cz

Úkol  5.2.

Napište program, který bude převádět analogovou hodnotu z kanálu 1 a zobrazovat výsledek binárně na sadě ledek připojených k portu D –PTD0 a PTD1.